## Slide 1
给小车装上AI大脑
汇报人:Kimi AI
时间:2025/01/01

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
任务启航
02
原理速览
03
循迹实战
04
避障实战
05
测试迭代
06
展示总结

## Slide 3
01
任务启航

## Slide 4
给小车装上AI大脑
封面介绍
欢迎来到智能机器人编程体验课！今天我们将通过编程让小车具备智能，让它能够自主完成循迹或避障任务。请准备好你的设备，让我们一起开启这场有趣的编程之旅。

## Slide 5
本节三任务：读传感写判断会调参
任务一：读取传感器数据
在图形化编程平台中，学会正确读取传感器数值。无论是巡线传感器还是超声波传感器，我们都要将这些数据实时显示在屏幕上，为后续的决策提供依据。
任务二：编写决策逻辑
利用条件判断积木，搭建‘如果-那么’规则。通过这些简单的逻辑，我们可以让小车根据传感器数据做出相应的动作，比如循迹或避障。
任务三：调参优化
通过修改距离阈值、转弯速度等参数，观察小车的行为变化，并不断迭代优化。找到最适合的参数，让小车的智能表现更加出色。

## Slide 6
分组与设备检查单
分组安排
两人一组共用一台小车或虚拟机器人。请确保你们已经安装好mBlock、Mind+或VEXcode VR，并连接好数据线，准备开始编程实践。
设备检查
检查所需物品是否齐全：小车含巡线/超声传感器、黑色胶带或仿真地图、记录表、秒表。同时，确保小车的传感器读数正常，避免硬件故障影响编程体验。

## Slide 7
02
原理速览

## Slide 8
传感器像小车的感觉神经
巡线传感器
巡线传感器就像小车的脚底，能够感知地面的黑白变化。当它检测到黑色胶带时，会输出一个较小的数值；而在白色区域时，数值会变大。通过读取这个数值，我们可以判断小车是否在黑线上。
超声波传感器
超声波传感器则像小车的眼睛，能够测量前方物体的距离。它通过发射超声波并接收反射波，计算出距离数值。这个数值可以帮助小车判断前方是否有障碍物以及障碍物的距离。

## Slide 9
如果那么规则像红绿灯
条件判断逻辑
在编程中，我们使用‘如果-那么’规则来模拟红绿灯的决策逻辑。当满足某个条件时，小车就会执行相应的动作。例如，如果巡线传感器检测到黑线，那么小车就左转；否则就右转。这种简单的逻辑就是机器人的大脑决策过程。

## Slide 10
调参就是给车配眼镜
参数调整的重要性
参数调整就像是给小车配一副合适的眼镜，让它的动作更加精准。通过修改距离阈值、转弯速度等参数，我们可以让小车更好地适应不同的环境和任务。
参数调整的范围
在调整参数时，我们需要根据实际情况设定合理的范围。例如，距离阈值可以根据小车的车身长度和任务需求进行调整；转弯速度则需要根据小车的性能和场地条件来确定。
参数调整的方法
参数调整是一个不断尝试和优化的过程。我们需要先设定一个初始值，然后通过观察小车的行为来判断是否需要调整。如果小车的行为不符合预期，我们就需要逐步调整参数，直到找到最适合的值。

## Slide 11
03
循迹实战

## Slide 12
读取巡线传感器值并显示
读取传感器值
在mBlock中，我们可以使用‘读取巡线传感器’积木来获取传感器的数值，并将其显示在舞台上。通过观察这些数值，我们可以验证传感器是否正常工作，并为后续的条件判断提供数据支持。

## Slide 13
两传感器直行三段逻辑
01
直行逻辑
当左右巡线传感器都检测到黑线时，小车保持直行。这是循迹任务中最基本的状态，我们需要确保小车能够稳定地沿着黑线前进。
02
左转逻辑
如果左传感器检测到黑线而右传感器没有检测到，说明小车偏向右侧，需要向左调整方向。通过左转一定的角度，让小车重新回到黑线上。
03
右转逻辑
相反，如果右传感器检测到黑线而左传感器没有检测到，说明小车偏向左侧，需要向右调整方向。右转一定的角度后，小车可以继续沿着黑线前进。

## Slide 14
转弯幅度与速度调优
转弯幅度调整
转弯幅度的调整是循迹任务中的关键。如果转弯幅度太大，小车可能会偏离黑线；如果转弯幅度太小，小车又可能无法及时调整方向。我们需要通过多次实验，找到最适合的转弯幅度，让小车能够紧贴黑线前进。
速度调整
速度的调整也会影响小车的循迹效果。速度过快可能导致小车无法及时响应传感器的变化，从而偏离黑线；速度过慢则会影响任务的完成效率。我们需要根据小车的性能和场地条件，合理调整速度，让小车在循迹过程中既稳定又高效。

## Slide 15
04
避障实战

## Slide 16
读取超声波距离并显示
读取超声波距离
在编程中，我们使用‘读取超声波传感器’积木来获取前方障碍物的距离，并将这个数值实时显示在舞台上。通过观察这个数值，我们可以判断前方是否有障碍物以及障碍物的距离，为后续的避障决策提供数据支持。

## Slide 17
距离阈值触发停车
距离阈值设定
我们需要设定一个合理的距离阈值，当超声波传感器检测到前方障碍物的距离小于这个阈值时，小车将触发停车动作。这个阈值的设定需要根据小车的车身长度和任务需求来确定，以确保小车能够在安全距离内停下。
停车动作执行
当满足停车条件时，小车将停止前进。这是避障任务中的关键步骤，我们需要确保停车动作能够准确执行，避免小车与障碍物发生碰撞。

## Slide 18
先停再转避障流程
停车
当检测到前方有障碍物时，小车首先会停止前进。这是为了确保在执行避障动作之前，小车处于安全状态，避免与障碍物发生碰撞。
后退
停车后，小车会稍微后退一段距离。这一步是为了给小车留出足够的空间，以便它能够顺利地执行转弯动作，绕过障碍物。
转弯
后退一段距离后，小车会开始转弯。它会根据实际情况选择左转或右转，直到前方没有障碍物为止。转弯完成后，小车将继续前进，完成避障任务。

## Slide 19
05
测试迭代

## Slide 20
分段测试先单步后连续
分段测试
在测试过程中，我们首先进行分段测试，逐个验证每个条件分支是否正确执行。这可以帮助我们快速定位问题，确保每个部分的逻辑都符合预期。
连续测试
分段测试通过后，我们再进行连续测试，让小车完整地运行整个任务。通过观察小车的行为，我们可以发现更复杂的问题，并进一步优化程序。

## Slide 21
调参记录表
记录参数调整
在参数调整过程中，我们需要详细记录每次调整的内容，包括版本号、阈值、速度、转弯时间等。通过记录这些信息，我们可以方便地回溯和比较不同版本的效果，找到最适合的参数组合。

## Slide 22
失败案例分析
01
未转弯
如果小车在应该转弯时没有转弯，可能是转弯角度或速度设置不当。我们需要检查参数设置，并适当调整转弯幅度或速度，让小车能够顺利转弯。
02
未停车
如果小车在遇到障碍物时没有停车，可能是距离阈值设置过高。我们需要降低阈值，让小车能够在更早的时间检测到障碍物并停车。
03
动作过头
如果小车的动作过头，比如转弯过度或停车时间过长，可能是参数设置过大。我们需要适当减小参数值，让小车的动作更加精准和自然。

## Slide 23
06
展示总结

## Slide 24
两分钟现场路演
路演流程
在展示环节，每个小组有两分钟的时间进行现场路演。请按照任务类型、演示过程、成功率和最大改动的顺序进行汇报。即使遇到失败，也要勇敢分享原因和改进方向。

## Slide 25
同伴互评三颗星
01
程序逻辑
第一颗星评价程序逻辑是否清晰合理。一个好的程序逻辑能够让小车准确地完成任务，同时也能让观众容易理解。
02
稳定运行
第二颗星评价小车的稳定运行情况。在演示过程中，小车是否能够顺利地完成任务，没有出现脱线、撞障等问题。
03
创新改进
第三颗星评价小组的创新改进。是否在原有基础上进行了优化，提出了新的想法或方法，让小车的表现更加出色。

## Slide 26
三句话复盘收获
传感器数值是决策依据
通过本次实践，我们深刻认识到传感器数值是机器人决策的重要依据。只有准确读取并理解这些数值，机器人才能做出正确的动作。
如果-那么让机器自动选择动作
简单的‘如果-那么’规则让机器人能够根据环境自动选择动作。这种逻辑虽然简单，但却非常强大，能够让机器人在复杂环境中自主决策。
调参比改代码更常见效
在实践中，我们发现参数调整往往比修改代码更直接有效。通过不断尝试和优化参数，我们可以让机器人的表现更加出色。

## Slide 27
感谢您的观看
THANK YOU FOR WATCHING
汇报人:Kimi AI
时间:2025/01/01